(Виброаспиратор цервикальный "ВАЦ-01" - приставка к аппарату "Интрамаг")

Приставка "ВАЦ-01" к женскому варианту аппарата "Интрамаг" реализует новый способ лечения хронического эндоцервицита.
Этот способ основан на использовании вибромассажа с вакуум-аспирацией эндоцервикса, проводимых поочередно с инстилляцией стерильного дезинфицирующего раствора (3% раствора перекиси водорода) с последующим электрофорезом лекарственного препарата на фоне принятой этиотропной и иммуностимулирующей терапии. 

Область применения - гинекология.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективность приставки "ВАЦ-01" подтверждается как увеличением частоты выявления патогенной микрофлоры, так и более коротким курсом лечения. Например в клинике у 23% больных были обнаружены T.vaginalis только после двух-трёх сеансов вибромассажа и вакуум-аспирации (ж. Вестник дерматовенерологии, ©2, 2003, с.39-42). Увеличение выявляемости возбудителей ИППП, позволяет повысить качество лечения.
Одновременное использование вибромассажа и вакуум-аспирации цервикального канала даёт возможность санировать крипты и дренировать кистоподобные микрополости эндоцервикса, являющиеся труднодоступными для лекарственных средств очагами инфекции.
Результаты ультразвукового исследования после проведённого лечения свидетельствовали о полном исчезновении анэхогенных образований в эндоцервиксе у 47% обследованных. Положительная динамика (уменьшение размеров и количества микрополостей) имела место у 64% больных.

КОНСТРУКЦИЯ 
Приставка состоит из электронного блока и пистолета вибратора-аспиратора с набором цервикальных наконечников. Конструкция пистолета позволяет удалять аспират с патологическим содержимым из канала шейки матки без его прохождения по слизистой влагалища, не инфицируя ее. Вибро- и вакуум массаж спо- собствуют раскрытию резервных капилляров, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа, ликвидации венолимфостаза, тем самым положительно влияя на трофику тканей и регенеративные процессы в шейке матки.
Для удобства стерилизации рабочая часть пистолета выполнена съемной.
Кроме компрессора, создающего отрицательное давление, электронная часть приставки содержит блок электрофореза. Процедуру электрофореза лекарственного препарата в цервикальный канал проводят после вибромассажа и вакуум-аспирации с помощью набора гибких катетеров-ирригаторов.

Электронный блок приставки "ВАЦ-01" и "Интрамага" выполнены в едином дизайне и легко размещаются друг на друге.

Показания и противопоказания

Метод показан:
1. Применение виброаспиратора цервикального показано больным с хроническим эндоцервицитом.
Метод противопоказан при следующих состояниях и процессах:
1. Острые кольпит, цервицит, эндомиометрит, сальпингит, сальпингоофорит, уретрит, цистит.
2. Беременность.
3. Менструация.
4. Метроррагия.
5. Опухоли мочеполовой сферы.
6. Системные заболевания крови.
7. Индивидуальная непереносимость вводимого раствора медикаментов.
8. Токсические состояния.

Технические характеристики

- Питание - от аппарата "Интрамаг".
- Величина разрежения, не более 50 кПа.
- Режимы вибрации:
а) с модуляцией (задается аппаратом "Интрамаг");
б) без модуляции частота вибрации 50 Гц, 100 Гц (задается аппаратом "Интрамаг").
- Частота модуляции 1-16 Гц (задается аппаратом "Интрамаг").
- Регулировка амплитуды вибрации плавная от 0 до максимального значения.
- Объем емкости накопителя 0,5 л.
- Тип наконечника - съемный цилиндрический с перфорацией на боковой поверхности.
- Материал наконечника нержавеющая сталь.
- Катетер-ирригатор для электрофореза - 5 мм (из комплекта аппарата "Интрамаг").
- Ток электрофореза 0-5 мА.
- Габаритные размеры электронного блока 200х65х195 мм.
- Вес электронного блока и пистолета вибратора аспиратора, не более 3 кг.

Комплект поставки

Электронный блок приставки 1 шт.
Пистолет-вибратор 1 шт.
(Пистолет-вибратор поставляется с установленными на нем соединительной трубкой и одним из наконечников)
Наконечники цервикальные:
- диаметр рабочей части 3 мм 1 шт.
- диаметр рабочей части 4 мм 3 шт.
- диаметр рабочей части 5 мм 5 шт.
- диаметр рабочей части 6 мм 1 шт.
Трубка соединительная, диаметр 8 мм 10 шт.
Накопитель 1шт. (Емкость накопителя 0,5 л)
Пассивный электрод 1шт.
Кабель подключения к пассивному электроду 1шт.
Кабель подключения к активному электроду 1шт.